## Slide 1
國道瓶頸路段 OD 旅次型態分析、需求預測與壅塞預警之研究
組員: 鍾艾珊、鄭筱蓓、陳昆侑
2026/10/1

## Slide 2
研究背景與交通痛點
假日交通需求激增
例假日與連續假期期間，國道重點路段常湧現爆發性車潮，導致顯著降速。
瓶頸路段服務水準下降
車流量超越道路容量極限，影響整體運輸效率並拉長用路人行車時間。
研究核心目的
透過起迄點（OD）旅次深度分析與預測模型，探討車流規律並提供疏運參考。

## Slide 3
研究動機
1.單純觀察車速與流量，可以掌握道路當下交通狀態，但較難進一步說明瓶頸時段的旅次來源與目的地。
2.不同平日、週末、連假階段及天候條件下，瓶頸路段的 OD 需求結構可能具有不同型態，值得進一步分析。
3.若能掌握 OD 需求的時間規律，便可進一步預測未來一段時間內的旅次需求與道路交通狀態。
4.希望由「事後描述壅塞」進一步轉向「提前掌握需求與壅塞風險」，使分析結果能作為交通疏運及資訊發布的參考。

## Slide 4
研究目的
1.掌握瓶頸路段 OD 旅次結構
2.比較平日、週末、連續假期不同階段及天候條件下，OD 結構與交通狀態的變化。
3.結合歷史 OD、VD 交通資訊、日期型態與氣象資料，預測未來 OD 需求、車速或壅塞風險。
4.整合預測結果，呈現未來高風險時段、主要 OD 來源、交通狀態與影響因素，提供交通資訊發布及疏運規劃參考。

## Slide 5
研究範疇與重點路段選定
國道5號雙向
坪林 - 頭城 針對暑期旅遊及連續假期觀光旅次進行重點剖析。
國道1號雙向
湖口 - 新竹、彰化系統 - 埔鹽系統 分析都會通勤與長途旅次交織造成的瓶頸。
國道3號雙向
大溪 - 龍潭 針對桃竹山區假日休閒觀光車流進行流向追蹤。

## Slide 6
資料介紹-旅次路徑原始資料
M06B
20240101~20251231
00~23
欄位名稱 (Column) | 欄位說明與定義 | 應用於本研究之意義
VehicleType | 車種代碼（如 31：小客車、42：大貨車、 41：大客車、5：聯結車等） | 用於區分不同車種之通勤與運輸行為特性。
DetectionTimeO / GantryO | 起點時間 與 起點門架編號（旅次中通過第 1 個門架之時間與位置） | 定義車輛進入分析路段或起點的起始點。
DetectionTimeD / GantryD | 迄點時間 與 迄點門架編號（旅次中通過最後 1 個門架之時間與位置） | 定義車輛離開分析路段或迄點的終止點。
TripLength | 旅次距離長度（單位：公里） | 輔助檢核行駛路徑之合理性與空間距離計算。
TripEnd | 旅次標記（Y：正常結束、N：異常旅次） | 用於資料清洗，過濾異常或中斷之無效旅次。
TripInformation | 本旅次經過的各門架之通過時間及門架編號序列 | OD 旅次重構與路徑分析的核心數據，提供詳細時間序列。

## Slide 7
資料介紹-站間各車種中位數行駛車速
欄位名稱 (Column) | 欄位說明與定義
TimeStamp | 報表時間戳記，以下游門架時間戳記代表，此外即時與更新資料時間戳記代表的時間區間不同 - 即時資料：2024-01-01 10:00 代表時間區間為 2024-01-01 09:55~10:00 - 更新資料：2024-01-01 10:00 代表時間區間為 2024-01-01 10:00~10:05
GantryFrom | 上游門架編號，門架所在路段詳使用手冊
GantryTo | 下游門架編號，門架所在路段詳使用手冊
VehicleType | 車種，31小客車、32小貨車、41大客車、42大貨車、5聯結車
Speed | 中位數車速，計算單位為秒
Volume | 交通量，時間區間內經過上下游門架之車流量總量
來源: 交通部高速公路局 M05A

## Slide 8
資料介紹-天氣資料
欄位名稱 (Column) | 欄位說明與定義
DateTime | 日期與時間，每小時一筆資料（例如 2024-01-01 00:00）
Temperature_C | 2 公尺氣溫
Dewpoint_C | 2 公尺露點溫度
Precipitation_mm | 過去 1 小時累積降雨
WindSpeed_mps | 10 公尺合成風速(m/s)
來源: The Climate Data Store (CDS) API

## Slide 9
資料預處理-旅次路徑原始資料
1.發現有缺失資料檔案
SourceDate | SourceHour | IssueType | FilePath
20240116 | 13 | SOURCE_EMPTY | ...130000.csv
20240116 | 14 | SOURCE_EMPTY | ...140000.csv
2.發現有資料欄位異常(20250228)—僅列出部分異常資料
小時 | 異常行號 | 正常應有欄數 | 實際欄數 | 狀況
00 | 48204 | 9 | 1 | 截斷
05 | 49918 | 9 | 4 | 截斷
06 | 94643 | 9 | 17 | 兩筆疑似黏在一起
07 | 135604 | 9 | 17 | 兩筆疑似黏在一起
08 | 146688 | 9 | 17 | 兩筆疑似黏在一起
09 | 162185 | 9 | 13 | 紀錄接合異常
09 | 162215 | 9 | 5 | 截斷
10 | 172873 | 9 | 17 | 兩筆疑似黏在一起
11 | 168006 | 9 | 17 | 兩筆疑似黏在一起
12 | 158245 | 9 | 17 | 兩筆疑似黏在一起

## Slide 10
資料預處理-旅次路徑原始資料
4.欄位VehicleType有不合理類別
Date | Label | Route | Direction | Trips | Veh_31 | Veh_32 | Veh_41 | Veh_42 | Veh_5 | Veh_0
2024/1/1 | 國3 大溪→龍潭 | N3_Daxi_Longtan | S | 67317 | 53806 | 11399 | 701 | 794 | 616 | 1
2024/1/1 | 國3 龍潭→大溪 | N3_Daxi_Longtan | N | 78827 | 62257 | 14556 | 650 | 743 | 619 | 2
2024/1/1 | 國5 坪林→頭城 | N5_Pinglin_Toucheng | S | 25153 | 19590 | 4488 | 1052 | 11 | 0 | 2
2024/1/1 | 國5 頭城→坪林 | N5_Pinglin_Toucheng | N | 40022 | 31858 | 6826 | 1325 | 12 | 0 | 1
3.資料篩選
1.國3 大溪→龍潭 (03F0648S)
2.國3 龍潭→大溪 (03F0648N)
3.國5 坪林→頭城 (05F0287S)
4.國5 頭城→坪林 (05F0287N)

## Slide 11
分析方法與驗證策略規劃
依據「誰造成需求 → 情境型態 → 未來預測 → 應用資訊」逐層建立分析流程。
1
Descriptive｜哪些 OD 形成瓶頸需求？
篩選通過瓶頸路段之旅次，重建 Origin–Destination。
統計主要來源地／目的地、車流量占比與瓶頸時段。
產出：Top OD、每日 OD 時間曲線、瓶頸車流組成。
2
Pattern Discovery｜不同情境下 OD 如何改變？
依平日、週末、連假階段、晴雨天分組比較。
觀察尖峰時間、需求規模與 temporal profile 差異。
可進一步以每日 OD 曲線分群：上午出遊、下午返程、全天高需求等。
5
驗證策略｜以時間順序檢視預測能力
以前期年份作 Training Data，最後一年作 Testing Data。
比較 15／30／60 分鐘不同預測提前時間的表現。
3
Prediction｜從描述轉為預測未來
Prediction 1：歷史 OD + 交通 + 氣象 + 日期 → 未來 OD 需求。
Prediction 2：預測 OD + 即時交通狀態 → 未來速度／壅塞風險。
同時保留「未來 OD」與「未來交通狀態」兩種輸出。
4
Application & Dashboard｜把預測轉成決策資訊
呈現高風險時段、主要 OD 來源、預測速度與壅塞風險。
回答：什麼時候可能塞？主要哪裡來的車？需求會增加多少？
加入主要影響因素：近期 OD 增加、速度下降、連假、降雨等。
作為路況發布、分流宣導與疏運規劃的參考。
重點：不是單純比較模型，而是檢驗 OD 資訊能否提升瓶頸預警與應用價值。

## Slide 12
預期 Dashboard：從預測結果到決策支援
把前面的 OD 分析與預測結果，轉成可以被操作、比較與解讀的交通資訊。
1
輸入條件
日期／時間 假別／天候 路段／方向
2
模型預測
未來 OD 需求 預測速度 壅塞風險
3
決策資訊
高風險時段 主要 OD 來源 可能影響因素
Dashboard 可以回答的問題
1
什麼時候可能塞？
顯示未來 15／30／60 分鐘的速度與壅塞風險。
2
主要是哪裡來的車？
列出未來需求最高的 OD 來源與目的地。
3
未來 OD 需求增加多少？
比較各 OD 在不同時間點的預測旅次量。
4
壅塞風險由哪些因素造成？
呈現 OD 增加、速度下降、連假、降雨等可能因素。
5
何時適合提前發布資訊？
將高風險時段轉成路況發布與疏運規劃參考。
重點
不只呈現目前路況，而是提前回答「何時可能壅塞、主要車流來源為何、哪些因素造成風險」。

## Slide 13
小組時程規劃與課程進度對應
Now ~ 十月中 (文獻與探索)
資料清洗、探索性資料分析（EDA）、
文獻閱讀與方法初步安排（對應10/8-10/22口頭報告）。
十月中 ~ 十一月初 (模型建構)
方法測試與初步模型建構，執行跨年度資料切分與驗證（對應10/29-11/12第一次進度報告）。
十一月 ~ 十二月中 (儀表板與成效)
方法改進、儀表板設定、結果整理與海報製作（對應第二次與第三次進度報告及海報展示）。

## Slide 14
感謝聆聽